Муниципальный контракт  № 1

от 25  апреля 2017 года

Внесение изменений

в Генеральный план

муниципального образования сельского поселения «Октябрьский сельсовет»

Ферзиковского района

Калужской области

Калуга

2017 г.

Обоснования внесения изменений в генеральный план муниципального образования сельского поселения (МО СП) «Октябрьский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области.

Внесение изменений в генеральный план МО СП «Октябрьский сельсовет» вызвано необходимостью перевода земельных участков из одной категории в другую, предусмотренной Схемой территориального планирования Муниципального района «Ферзиковский район».

Граница населенного пункта должна проходить строго по границам земельных участков на основании кадастровых сведений и не пересекать их, а также по границам земельных участков, выявленных при проведении инвентаризации с целью определения декларативного положения такой границы земельных участков.

Том I раздел «ВВЕДЕНИЕ» первый абзац изложить в новой редакции: «Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее - Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244; Приказ Министерства экономического развития РФ от 7 декабря 2016 г. N 793
"Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения", и с учетом Схемы территориального планирования Калужской области».

В Том I в разделе «ВВЕДЕНИЕ» исключить абзац 26 с изменением дальнейшей нумерации.

В Том I и Том II исключить из подраздела «Список используемой литературы» «Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения» и дополнить пунктом: «Приказ Минэкономразвития России от 07 декабря 2016 г. № 793 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» с учетом изменения нумерации.

В Том I и Том II дополнить в  подраздел «Список используемой литературы»:

30. Схемы территориального планирования Калужской области» Утв. Постановлением Правительства Калужской области от 10.03.2009 № 65  (в ред. 2012 и 2014 гг)

Том 2 «Положение о территориальном планировании городского поселения «Октябрьский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области

- Дополнить таблицей:

Планируемый перевод земель на 2017 год

Таблица площадей планируемого перевода из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли особо охраняемых территорий и объектов»

Таблица

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Планируемое использование | Собственник земельного участка | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «Октябрьский Сельсовет» (вблизи с. Грязново) |
| 40:22:210101:546 | 20,8 | рекреация | частная | 2017 |
| Всего: | 20,8 |  |  |  |

Том 2 «Положение о территориальном планировании городского поселения «Октябрьский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области

- Дополнить таблицей:

Перечень мероприятий по территориальному планированию в отношении объектов регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использова- ния территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Объект капитального строительства в области инженерной инфраструктуры |
| 5.1. Объект капитального строительства в области газоснабжения |
| 5.1.1.Строительство газораспределительных газопроводов СП «Октябрьский сельсовет» Ферзиковский район, Калужская область |
| 15-7-1 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределительных газопроводов | 2,5 км | От границы МР «Перемышльский район» на с. Ильино СП «Октябрьский сельсовет» Ферзиковский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 15-7-2 |  | Строительство распределительных газопроводов | 3,6 км | от развилки газопровода идущего на с. Ильино до пос. Октябрьский СП «Октябрьский сельсовет» Ферзиковский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 15-7-3 |  | Строительство распределительных газопроводов | 3,6 км | от ГРП пос. Октябрьский до ГРП на окраине пос. Октябрьский СП «Октябрьский сельсовет», Ферзиковский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 15-7-4 |  | Строительство распределительных газопроводов | 0,6 км | от развилки газопровода идущего на с. пос. Октябрьский до ГРП д. Поздняково СП «Октябрьский сельсовет», Ферзиковский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 15-7-5 |  | Строительство распределительных газопроводов | 3,6 км | дер. Поздняково – дер Дурасово СП «Октябрьский сельсовет», Ферзиковский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 15-7-6 |  | Строительство распределительных газопроводов | 1,05 км | дер Дурасово – дер. Грязново СП «Октябрьский сельсовет», Ферзиковский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 15-7-7 |  | Строительство распределительных газопроводов | 3,6 км | Дер.Грязново – дер Кутьково СП «Октябрьский сельсовет», Ферзиковский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 15-7-8 |  | Строительство распределительных газопроводов | 3,9 км | дер Кутьково – дер. Верховое СП «Октябрьский сельсовет», Ферзиковский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 15-7-9 |  | Строительство распределительных газопроводов | 1,7 км | дер. Верховое – дер Меньшиково СП «Октябрьский сельсовет», Ферзиковский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 15-7-10 |  | Строительство распределительных газопроводов | 1,7 км | дер. Кутьково – с. Титово СП «Октябрьский сельсовет», Ферзиковский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5.1.3. Строительство газорегуляторных пунктов |
| 54-7-1 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегуляторных пунктов | размещение ГРП | п. Октябрьский СП «Октябрьский сельсовет», Ферзиковский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 54-7-2 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | размещение ГРП | п. Октябрьский СП «Октябрьский сельсовет», Ферзиковский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 54-7-3 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | размещение ГРП | д.. Поздняково СП «Октябрьский сельсовет», Ферзиковский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 54-7-4 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | размещение ГРП | д. Ильино СП «Октябрьский сельсовет», Ферзиковский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 54-7-5 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | размещение ГРП | д. Дурасово СП «Октябрьский сельсовет», Ферзиковский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 54-7-6 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | размещение ГРП | д. Грязново СП «Октябрьский сельсовет», Ферзиковский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 54-7-7 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | размещение ГРП | д. Кутьково СП «Октябрьский сельсовет», Ферзиковский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 54-7-8 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | размещение ГРП | д. Меньшиково СП «Октябрьский сельсовет», Ферзиковский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 54-7-5 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | размещение ГРП | д. Верховое СП «Октябрьский сельсовет», Ферзиковский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 54-7-10 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | размещение ГРП | с. Титово СП «Октябрьский сельсовет», Ферзиковский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 7. Планируемые объекты капитального строительства в области транспортной инфраструктуры |
| 135-7-1 | Объекты капитального строительства в области транспорта | Строительство автомобильной развязки на дороге Р-132 в районе н.п. Дупли | автомобильная развязка | Ферзиковский район, Калужская области | Первая очередь | санитарный разрыв до 100 м |