Муниципальный контракт №137/19 от 19.12.19г. Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Авчурино» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области Положение о территориальном планировании Том 2 2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	3

ВВЕДЕНИЕ	4

I.	СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С  ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ)	7

II. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ , ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.	10

II.1 Параметры функциональных зон населенных пунктов сельского поселения	11

II.2 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	13

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	15

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 | Редакция 2020г. |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области. Положение о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 | Редакция 2020г. |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1. | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области | 1:15000 |
| 2. | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного ми техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области | 1:15000 |
| 3 | Местоположение существующих и строящихся объектов регионального значения, объектов местного значения. | 1:15000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа | 1:15000 |
| 2.2 | Карта функциональных зон поселения или городского округа | 1:15000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа | 1:15000 |

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения  «Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области разработан ПК «ГЕО», утвержден решением Сельской Думы №176 от 06.11.2013г. , изменен решением Районного Собрания  №52 от 18.11.2015г.

Корректировка генерального плана разработана  ООО «ПК ГЕО» на основании муниципального контракта №137/19 от 19.12.19г. Корректировка генерального плана выполняется в связи с необходимостью:

- перевод земельных участков с КН 40:22:160901:31, 40:22:160901:30, 40:22:160901:29 из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности и иного специального назначения»;

- перевод земельных участков с КН 40:22:163901:2, 40:22:163901:9, 40:22:163901:10 из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли особо охраняемых территорий и объектов»;

- отображение приаэродромной территории аэродрома Калуга;

- приведение проекта генерального плана в соответствие с Приказом Минэкономразвития РФ №10 от 09.01.2018г;

Проект Генерального плана СП «Село Авчурино» (далее Генеральный план) выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), народов Российской Федерации», Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793"; Приказа Управления архитектуры и градостроительства Калужской обл.  от 17.07.2015 N 59 (ред. от 29.11.2016) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области", иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

Содержание и состав работы определяется положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также техническим заданием Контракта.

Генеральный план сельского поселения является стратегическим документом, с горизонтом планирования на долгосрочную перспективу.

Проектные решения Генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территорий сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, мероприятий по охране окружающей среды.

При подготовке проекта Генерального плана использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области, данные, предоставленные администрацией сельского поселения, данные собственных исследований, прочие источники.

Разработка Генерального плана сельского поселения опиралась на положения «Схемы территориального планирования Ферзиковского муниципального района Калужской области» (утв. Реш. Районного Собрания №213 от 03.04.2019г.) и положения «Схемы территориального планирования Калужской области» (Утв. Пост. Правительства Калужской области № 735 от 17.09.2020г.)

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию и положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ  утверждаемая часть генерального плана содержит:

1)положение о территориальном планировании;

2)карту планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа;

3)карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа;

4)карту функциональных зон поселения или городского округа.

Положение о территориальном планировании включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

# СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С  ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ)

Генеральным планом предполагается компактное развитие селитебной территории без увеличения площади застройки.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение.

Таблица 1

| № | Назначение объекта местного значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особ. услов. испол. террит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Планируемые объекты капитального строительства в области туризма и рекреации |
| 1.1 |  | Организация рекреационных зон с пляжем на существующих местах |  | Дер. Авчурино | Рассетный срок | - |
| 1.2 |  | Устройство детских игровых площадок |  | с. Авчурино -1 шт. Дер. Криуша -1 шт. | Первая очередь | - |
| 2. Планируемые объекты капитального строительства в области транспорта |
| 2.1 |  | Устройство дорог с асфальтовым покрытием, в т.ч. ремонт дорожного полотна |  | Улицы в с.Авчурино | Расчетный срок | Придорожная полоса 25м |
| 2.2 |  | реконструкция дороги с щебёночным покрытием | Полоса отвода 20м. | Дорога «Авчурино-Анненки» | Первая очередь | Придорожная полоса 25м |
| 2.3 |  | Устройство парковок и автостоянок | У общественных зданий на 5 автомашин | с. Авчурино | Первая очередь | 10-25м |
| 2.4 |  | Строительство надземных пешеходных переходов на автодороге «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-Авчурино |  | Район дер Криуша | Первая очередь | - |
| 2.5 |  | Установка новых автобусных остановок: |  | - дер. Анненки – 1 объекта; - дер. Сухининки – 1 объект; - дер. Красотынка – 1 объекта; - дер. Малая Слободка – 1 объекта; - На автодороге «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов» с км 9+805 по км. 10+300 | Первая очередь | - |
| 3. Объект капитального строительства в области инженерной инфраструктуры |
| 3.1 |  | Реконструкция системы водоснабжения |  | с. Авчурино | Первая очередь | - |
| 3.2 |  | Строительство станции водоподготовки |  | с.Авчурино | Первая очередь | - |
| 3.3 |  | Строительство ливневой канализации |  | с.Авчурино | Расчетный срок | 100 |
| 3.4 |  | Реконструкция трансформаторных подстанций, реконструкция линий электропередач |  | с.Авчурино дер. Криуша дер. Сухининки дер.Анненки дер.Красотынка | Первая очередь | - |
| 3.5 |  | Строительство новых трансформаторных подстанций на участках нового строительства Строительство линий электропередач 10 кВ., 0,6 кВ., 0,4 кВ на участках нового строительства |  | Дер. Криуша | Первая очередь | - |
| 4. Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| 4.1 |  | площадка-пирс для забора воды пожарной техникой |  | Дер. Сухининки | Первая очередь | - |

# II. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ , ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

Жилые зоны. Зона застройки индивидуальными жилыми домами -основное назначение – создание условий для комфортного постоянного и временного проживания населения. В зону включена улично-дорожная сеть, проходящая по жилой застройке.

Зона исторической застройки – территория объекта культурного наследия федерального значения - усадьбы Авчурино.

Общественно-деловые зоны. Зоны обслуживания населения выделены для удовлетворения повседневных и эпизодических потребностей населения в объектах административного, образовательного, культурно-бытового, социального, финансового, делового, спортивного назначения, иной общественно-деловой деятельности. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны.  Зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Зоны транспортной инфраструктуры. Зоны размещения транспортной инфраструктуры как в чертах населенных пунктов, так и за их пределами

Зоны инженерной инфраструктуры – территории, занятые инженерными сооружениями

Зоны сельскохозяйственного использования. Зоны выделены для сохранения сельскохозяйственных угодий, необходимых для нужд населения и развития ЛПХ.

Производственная зона сельскохозяйственных  предприятий. Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения, предприятиями.

Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан – территории дачных участков вместе внутрихозяйственными дорогами

Зоны специального назначения - охватывают территории, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также, использование которых невозможно без установления специальных норм и правил:

Зона кладбищ. Зона размещения гражданских и воинских мест  захоронений.

Рекреационного назначения. Предназначены для организации массового отдыха населения, туризма и обеспечения благоприятной экологической обстановки

Зона акваторий.  Зона размещения  объектов гидрографии (реки, ручьи, озера, пруды и др.)

Зона лесов. Зона представлена землями лесного фонда.

Зоны рекреационного назначения

Иные зоны – территории земель запаса

## II.1 Параметры функциональных зон населенных пунктов сельского поселения

Таблица 2

| Название зоны | Зонирование территории, га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение 2020год. | Расчетный срок |
| Жилая | 255,3 | 255,3 |
| Общественно-деловая | 1,6 | 1,6 |
| Зона исторической застройки | 5 | 5 |
| Сельскохозяйственного использования | 2528,3 | 2358,7 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 18,3 | 18,3 |
| Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 48,5 | 48,5 |
| Инженерной инфраструктуры | 48,7 | 48,7 |
| Транспортной инфраструктуры | 28,7 | 28,7 |
| Производственная зона | 41,5 | 187,9 |
| Зона лесов | 2918,8 | 2918,8 |
| Зоны рекреационного назначения | 0 | 23,2 |
| Зоны акваторий | 127 | 127 |
| Зона кладбищ | 2,1 | 2,1 |
| Иные зоны | 9,4 | 9,4 |
| Общая площадь | 6033,2 | 6033,2 |

Таблица распределения площадей переводимых земель по функциональному зонированию (в редакции 2020г)

Таблица 3

| Местоположение участка | Площадьга | Из зоны сельскохозяйственного использования | Целевое назначение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производственная | Рекреационная | Сроки реализации |
| д. Криуша | 6,3 | 6,3 | 6,3 | - | 2015-2016 (реализован) |
| д. Криуша | 9,5 | 9,5 | 9,5 | - | 2015-2017 (реализован) |
| д.Малая Слоюбодка | 145,8 | 145,8 | 145,8 | - | 2021-2025 (корректировка 2020) |
| д.Криуша | 23,2 | 23,2 | - | 23,25 | 2021-2025 (корректировка 2020) |

## II.2 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

На территории сельского поселения «Село Авчурино» не планируется размещение объектов федерального значения.

В соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области (утв. реш. Правительства КО №735 от 17.09.2020г.)  на территории сельского поселения «Село Авчурино» планируется размещение объектов регионального значения,  перечень объектов указан в таблице №3.

Перечень объектов  регионального значения планируемых для размещения на территории сельского поселения «Село Авчурино»

Таблица 4

| № п/п | Местоположение | Функциональная зона | Площадь зоны, га | Тип объекта | Уровень объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | С. Авчурино | Зона инженерной инфраструктуры | 3,1 | Очистные сооружения | Региональный |

В соответствии со Схемой территориального планирования Сухиничского района (проект 2020) на территории сельского поселения планируется размещение следующих объектов местного значения района.

Перечень объектов местного значения поселения планируемых для размещения на территории сельского поселения «Село Авчурино»

Таблица 5

| № п/п | Местоположение | Функциональная зона | Площадь зоны, га | Тип объекта | Уровень объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | С.Авчурино | Зоны сельскохозяйственного использования | 141,0 | Благоустройство рекреационных зон с пляжем на существующих местах отдыха населения | Местный поселения |
| 2. | С.Авчурино | Жилые зоны | 66,6 | Устройство детских игровых площадок | Местный поселения |
| 3. | Дер. Криуша | Жилые зоны | 40,1 | Устройство детских игровых площадок | Местный поселения |
| 4. | С.Авчурино | Жилые зоны | 66,6 | Устройство парковок и автостоянок | Местный поселения |
| 5 | Дер. Криуша | Зона транспортной инфраструктуры | 5,9 | Строительство надземных пешеходных переходов на автодороге «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-Авчурино | Местный поселения |
| 6 | - дер. Анненки – 1 объекта; | Жилые зоны | 27,8 | Установка новых автобусных жилые зоныостановок: | Местный поселения |
| 7 | - дер. Сухининки – 1 объект; | Жилые зоны | 22,6 | Установка новых автобусных жилые зоныостановок | Местный поселения |
| 8 | - дер. Красотынка – 1 объекта; | Жилые зоны | 17,7 | Установка новых автобусных жилые зоныостановок | Местный поселения |
| 9 | - дер. Малая Слободка – 1 объекта; | Жилые зоны | 12,1 | Установка новых автобусных жилые зоныостановок | Местный поселения |
| 10 | - На автодороге «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов» с км 9+805 по км. 10+300 | Зона транспортной инфраструктуры | 11,7 | Установка новых автобусных жилые зоныостановок | Местный поселения |
| 11 | с.Авчурино | Жилые зоны | 66,6 | Строительство станции водоподготовки | Местный поселения |
| 12 | С. Авчурино | Жилые зоны | 66,6 | Строительство ливневой канализации | Местный поселения |
| 13 | Дер. Криуша | Зоны рекреационного назначения (план) | 23,2 | Строительство новых трансформаторных подстанций на участках нового строительства Строительство линий электропередач 10 кВ., 0,6 кВ., 0,4 кВ на участках нового строительства | Местный поселения |

Перечень объектов иного значения планируемых для размещения на территории сельского поселения   «Село Авчурино»

Таблица 6

| № п/п | Местоположение | Функциональная зона | Площадь зоны, га | Тип объекта | Уровень объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дер.Криуша 40:22:163901:2 40:22:163901:9 40:22:163901:10 | Зоны рекреационного назначения (план) | 23,2 | Объект рекреационного назначения | Частный объект |
| 2. | 40:22:160901:29 40:22:160901:31 40:22:160901:30 | Производственная зона (план) | 143,6 | Объект проиводственного назначения | Частный объект |

# III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Таблица площадей планируемого перевода из категории «земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения (2013г)

Таблица 7

| Местоположение участка | Вид собственности | Кадастровый номер | Площадь, га | Планируемое использование | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Криуша | Муницип. | 40:22:162401 кадастровый квартал | 6,3 | Разработка карьера | 2015-2016 |

Таблица площадей планируемого перевода земель населенных пунктов в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения (2015г)

Таблица 8

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Планируемое использование | Собственник земельного участка | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| кадастровый квартал 40:22:163801 | 9,5 | добыча полезных ископаемых | Муницип. | 2015-2017 |
| Всего: | 9,5 |  |  |  |

Таблица площадей планируемого перевода из категории «земли лесного фонда» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения» (2013г)

Таблица 9

| Местоположение участка | Вид собственности | Кадастровый номер | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, га | Планируемое использование | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Анненки | Муницип. | 40:22:162901 кадастровый квартал | 0,3 | Под автодорогу «Авчурино-Анненки | 2015-2016 |

Таблица площадей планируемого перевода из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения  (корректировка 2020)

Таблица 10

| Местоположение участка | Вид собственности | Площадь, га | Кадастровый номер | Планируемое использование | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Севернее дер. Красотынка | Частная | 2,47 40,47 102,87 | 40:22:160901:29 40:22:160901:30 40:22:160901:31 | Для размещения индустриального парка | 2020-2025 |
| Всего |  | 145,81 |  |  |  |

Таблица площадей планируемого перевода земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли особо охраняемых территорий и объектов» (корректировка 2020г)

Таблица 11

| Местоположение участка | Вид собственности | Кадастровый номер | Площадь, га | Планируемое использование | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На севере дер. Криуша | частная | 40:22:163901:2 40:22:163901:9 40:22:163901:10 | 10,27 6,49 6,49 | Размещение объектов рекреационного назначения | 2020-2025 |
| всего |  |  | 23,25 |  |  |

На момент корректировки (2020г) в ГКН содержатся сведения о границах дер. Малая Слободка, Красотынка, Криуша, Анненки. Корректировкой 2020 г. изменение границ населенных пунктов сельского поселения не предусмотрено.